## Slide 1
Analog Circuits
Presenter：Qingfeng Zhang

## Slide 2: Course Information
Presenter: Qingfeng Zhang
Office: 南山智园A7栋1106室
Email: zhang.qf@sustech.edu.cn
Web: http://emwave.ee.sustech.edu.cn
Email: wangss2017@sustech.edu.cn
Schedule: Friday-12（C-1），
Friday-34（C-2），
Wednesday34(Odd:C-1,Even:C-2)
QQ群: 690659480
Teaching Assistant: Wang, Shanshan

## Slide 3
Mid-term exam，30%
Final exam， 40%
Homework， 10%
Quiz I， 10% ~ 5th week
Quiz II， 10% ~ 10th week
Total score: 100 points
Course Evaluation 考核方式

## Slide 4: 电路的基本分析方法和电路定理
一、电路基本概念及定律
二、等效的含义
三、基本分析方法
四、电路定理
五、受控源

## Slide 5: 一、基本概念及定律
1.1 参考方向及参考点
1.2 基本元器件
电阻、电容、电感、电压源、电流源
1.3 Kirchhoff 定律
KCL：节点电流和为零。
KVL：回路电压和为零。
拟定参考方向，以为“正”，相反则为“负”。
等效电压源负端及其节点为参考点，或接地。

## Slide 6: 二、电路等效
等效，是对外电路而言的，这两个电路的内部结构及内部的电流、电压可能完全不同 。但对外电路，无论是接入N1，还是N2，外电路中各处的电流、电压是完全相同的。

## Slide 7: 2.1电阻等效
电阻串联

## Slide 8: 电阻并联

## Slide 9: 2.2电源等效
理想电流源的并联
注意：不同电流值的理想电流源不能串联

## Slide 10
理想电压源的串联
注意：不同电压值的理想电压源不能并联

## Slide 11
求图示电路的等效电阻Rab
[
]
W
=
+
=
10
//
//
//
5
3
2
4
1
R
R
R
R
R
R
ab
简化法：1）确定电路网络中的两点；
2）在网络中找到与这两点等电势的节点，并标注
3）以两点为平行线，依次填充网络中各元器件的位置
该方法适用于比较简单的网络

## Slide 12: 电阻Y形连接和Δ形连接的等效变换

## Slide 13
电桥电路，
求I及流过R1的电流I1 。

## Slide 14
结点法--结点电位法
结点电位法：1）确定接地点：电压源负极、连接元器件最多的节点
2）标出网络中的电位点
3）运用KCL，列出节点电流方程
4）求出电位点电位，并用电位差求出各个电流

## Slide 15
各支路电流为:

## Slide 16
结点法--支路电流法
KCL方程：
KVL方程：
以支路电流为未知量，
KCL列(n-1)个方程，
KVL列ｍ-(n-1)个方程，
共m个方程。
m个电流支路，n个节点

## Slide 17
用支路电流法求解电路的步骤可概括如下：
标出m个支路电流及参考方向；标出独立节点，选定独立回路(一般可选网孔)及绕行方向。
根据KCL，列出n-1个独立节点的电流方程。
根据KVL，列出m-n+1个独立回路的电压方程。
联立m个方程，解得各支路电流，然后根据需要再求其它物理量。

## Slide 18
用支路电流法求图示电路中的各支路电流
I1=1A ，I2=1A， I3=2A， I4=2A， I5=3A
结点a ：
结点b：
回路Ⅰ：
回路Ⅱ：
回路Ⅲ：

## Slide 19
网孔法
网孔电流法：
1）确定独立网孔
2）标识网孔电流方向，与网孔中独立电路电流方向一致
3）明确参考方向，与网孔电流方向一致的为“正”，否则为“负”
4）电压源的压升方向与网孔电流方向一致时为正，反之为负。
5）根据KVL，列出电压方程。
6）求出网孔电流，并计算网络中所求电流

## Slide 20
联立求解，可得
所以，支路电流为：

## Slide 21
由于理想电流源
的端电压不确定，
故网孔的KVL
无法列出。
含有非理想电流源：
  可进行电源变换化成非理想电压源。
含有理想电流源：
  不能化为电压源，上述列网孔方程的方法失效。必须寻找另外的解决方法。
含电流源的网孔分析法

## Slide 22
方法一：增设未知电压U，把U看成电压源列方程。
解之：
此方法增加
一个未知量，故
方程数目增加

## Slide 23
方法二：选电流源的电流为网孔电流，该网孔电流已知，故只需列2个方程。
解之：
此方法使电流源
的电流为网孔电流，
故方程数目较少。

## Slide 24
4 电路定理
叠加定理内容
  所有独立源同时作用引起的响应 = 各个独立源单独作用所引起的响应之和。
  可用数学描述为：
适用范围：线性电路。电压和电流 。
即响应为各独立源的线性组合。
单个源作用时，其余电压源视作短路，电流源视作开路

## Slide 25
IS1单独作用时：
US 单独作用时：
IS2 单独作用时：
用叠加定理求解

## Slide 26
线性二端电路N1和一个任意二端电路N2组成，
若电压U或电流I，可用电流源I或电压源U替代N2，
替代后，电路中各部分的电压和电流均保持不变。
●替代定理

## Slide 27
现用I3=2A的电流源替代右边的电阻支路
现再用I1=1A的电流源替代左边一条电压源支路
Uab不变，I1和I2当然也不会变化。
Uab不变，I2和I3也不会变化。

## Slide 28: 电流源和电压源的等效互换
两个电路等效，即两个电路的伏安关系式相同，比较以上两式，有
50V=
5=
=10A
=5
可见：两个电路中的U=45V，当然电流I=1A。
但是，两个电路5电阻中的电流则不相同。
这说明：所谓“等效”是指所接负载(外电路)的等效。

## Slide 29
将图示电路变换成等效电流源。

## Slide 30
一个有源线性二端网络，可用电压源和电阻串联电路等效代换。称为戴维南定理。
戴维南定理

## Slide 31
R0 —— 从AB端看进去的等效电阻。
UOC —— AB端的开路电压；注意电压的极性。
ISC —— AB端的短路电流；注意电流的方向。
等效参数的含义

## Slide 32
将待求支路划出断开，端口作好标记；
求开路电压UOC及等效电阻R0。
画出原电路的戴维南等效电路。
求解等效电路。
  求等效电阻R0；
    1.串并联、Y-变换（无受控源时, 令独立源为0）
    2.伏安关系法（含受控源时,令独立源为0 ）： R0 =U/ I
运用戴维南定理解题步骤

## Slide 33
●将待求支路划出断开，端口作好标记；
求开路电压UOC及等效电阻R0。
画出原电路的戴维南等效电路。
求解等效电路。

## Slide 34
5 受控源及含受控源电路的分析
定义
受控电压源：产生规定的电压值，与其中的电流无关。但电压受电路中另一支路电流或电压的控制。它是一种四端元件（双口元件）。
受控电流源：产生规定的电流值，与两端的电压无关。但电流受电路中另一支路电流或电压的控制。它是一种四端元件（双口元件）。
电源
独立源
电压源
电流源
非独立源
（受控源）
受控电压源
受电压控制VCVS
受电流控制CCVS
受控电流源
受电压控制VCCS
受电流控制CCCS
分类

## Slide 35
四种受控源模型
计算方法：与独立源相同。
电流控制电流源
CCCS
电压控制电流源
VCCS
电压控制电压源
CCVS
电流控制电压源
CCVS

## Slide 36
●在端口加电压和电流；
+ U1 -
2
2
4U1
A
B
+
-
+
U
-
I
列伏安关系：
举例：求图示电路的等效电阻。

## Slide 37
求端口的电流、电压关系。
对结点E应用KCL得
由KVL可得

## Slide 38
课后作业：